## Slide 1: Laboratuvar Teknikleri
Hınıs Meslek Yüksekokulu

## Slide 2
Kaynak: https://www.okulstore.com/binokuler-mikroskop-1600x
mikroskop

## Slide 3
Mikroskoplar laboratuvarların vazgeçilmez cihazlarıdır.
Bu cihazlar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Tıbbın birçok branşı, jeoloji, biyoloji, kimya gibi bilim ve endüstri alanlarında sıklıkla görebileceğimiz bir cihazdır.
Mikroskop, Yunanca "mikro" ve "skop" kelimelerinden meydana gelmiş bileşik bir kelimedir. Mikro, küçük; skop, bakıcı, gözleyici anlamına gelir. Sözcüğü bütünüyle ele aldığımız zaman, küçük şeylere bakıcı; küçük şeyleri gören anlamı ortaya çıkacaktır.
bir mikroskop gözle görülemeyecek kadar küçük şeylerin gözlenip incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

## Slide 5
Objektif

## Slide 6
Mikrobiyolojide en sık 100'lük objektif kullanılır.
Bu objektif, lam ile objektif arasına immersiyon yağı (sedir yağı) damlatılarak kullanılır. Bu nedenle immersiyon objektifi olarak da adlandırılır.

## Slide 8: Oküler
Oküler, gözlerimizi dayayarak baktığımız ağzı kauçuk lastikten imal edilen görüntü oluşumundaki son mercek grubudur.

## Slide 10: Tüp
Işığın ve görüntünün okülere aktarıldığı ayna sistemdir.

## Slide 11: Kondansör
Kondansör ışık kaynağı ve diyaframın üst kısmında bulunan mercek sistemidir. İki veya tek mercek bulunabilir.
Kondansörün fonksiyonu ışığı obje üzerinde odaklamak ve yoğunlaştırmaktır.

## Slide 12
Diyafram
Işık kaynağından gelen ışık demetinin çapını kontrol etmek için kullanılır.
Işık kaynağının üstünde ya da kondansörün altında yerleşiktir.
Işığın şiddetini azaltmak için değil, en iyi kontrast ve rezolüsyon elde edilecek ışık çapını ayarlamak için kullanılır.
Lam ve Lamel
Üzerine numune yerleştirilen cam parçadır.
Lam ve lamel arasına yerleştirilen numune iki camın birleştirilmesiyle kesit görüntü almaya uygun hâle getirilir.

## Slide 13: Teşekkürler
Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Mikroskoplar, 523EO0239, Ankara, 2011.
https://staff.emu.edu.tr/hasanozcelikhan/tr/Documents/BMET304/Mikroskoplar.pdf