## Slide 1: Laboratuvar teknikleri 13. HAFTA DERS SUNUMU
Hınıs meslek yüksekokulu

## Slide 2: Tehlikeli maddeler
tehlikeli maddelerin taşınmasının bütün süreçlerinde yer alan personelin görevi ve sorumluluğu ölçüsünde tehlikeli madde güvenliği konusunda bilgilendirilidir.
Tehlikeli maddeler eğitimi ulusal ve uluslararası havacılık kurallarına uygun olarak, güncel emniyet konularını ve gelişmeleri içerecek şekilde 24 ayda bir olmak üzere tekrarlanır ve tehlikeli maddelerin taşınmasında görev alan personelin tehlikeli madde kuralları konusunda bilgili ve bilinçli olması sağlanmalıdır.

## Slide 3
Kaynak: http://www.tmgdkizmir.com/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanligi/

## Slide 4: TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
1. Grup Patlayıcılar (Explosives)
Havai fişek, işaret fişeği, ateşleme fitili, RDX, TNT, PETN (pentaeritrol tetranitrat), hava yastığı şişiricileri vb.
– Kütle halinde patlama özelliğine sahip maddelerdir.

## Slide 5
2. Grup Patlayıcılar (Explosives)
Önemli bir tehlike içermeyen maddelerdir.
Bu bölümdeki patlayıcılardan sadece B, C, D, E, G ve S grup kodluların kargo uçakları ile taşınmasına izin verilir.

## Slide 6
Gazlar (Gases)
Yanıcı gazlar Hacimsel olarak %13 ya da daha az oranda hava ile karışım meydana getirdiklerinde yanıcı hale gelirler.

## Slide 7
Yanıcı Sıvılar (Flammable Liquids)
Parlama noktası 60 ˚C ve altında olan sıvı, sıvı karışımları ya da solüsyon veya süspansiyon halde katı içeren sıvı maddelerdir.
Diğer bölümlerde belirtilen tehlikeli maddeleri içermedikleri sürece boyalar, vernikle ve cilalar bu bölümde değerlendirilir. Aseton/aseton yağları, tutkallar, boylar/vernikler/lakeler, alkoller, gazolin, parfümler, dizel yakıt, gaz yağı, sıvı biyoyakıt, kömür katranı, reçine, katran (zift), esterler, eterler, etanol, benzen, metilalkol,

## Slide 8
Yanıcı Katılar (Flammable Solid)
Kolayca tutuşabilen ya da sürtünme sonucu yangın tehlikesi yaratabilen maddelerdir.
Yanıcı katılar, kendiliğinden tepki veren maddeler ve duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar. Kendiliğinden tutuşma eğilimine sahip maddelerdir
Su ile tepkimeye girdiklerinde yanıcı gaz yayan maddelerdir.
Su ve normal yangın söndürme tüpleri ile söndürmek zor olduğu ve tehlikeyi artırdığı için metal tozları özellikle tehlikelidir.

## Slide 9
Kaynak: https://www.labelident.eu/hazardous-materials-labels-class-4-1-flammable-solid.html

## Slide 10
Oksitleyici Maddeler ve Organik Perokistler
Oksitleyiciler Kendilerinin yanıcı olması gerekmeksizin içerdikleri oksijen sebebiyle yangına neden olan ya da yangını artıran katı veya sıvı maddelerdir.
Organik peroksitler Organik peroksitler; ısı, sürtünme, darbe ve çeşitli maddelerle (asit, ağır metal bileşikleri vb.) temas sonucunda ısı yaymaya eğilimli maddelerdir.
Bu maddeler taşınmaları esnasında sıcaklık kontrol altına alınmalı, güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından korunmalı ve yeterince havalandırılan bölgelerde tutulmalıdır.

## Slide 11
Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler (Infectious Substances)
Zehirli maddeler Yutulmaları, solunmaları ya da cilt ile temasları insan sağlığına zarar veren ya da ölüme neden olan maddelerdir.
Bulaşıcı maddeler Patojen içeren maddelerdir.
Patojenler insan ve hayvanlarda hastalığa neden olan bakteri, virüs, riketsita, parazit, mantar vb. mikroorganizmalar içeren maddelerdir.

## Slide 12
Radyoaktif Maddeler (Radioactive Material)
Paket yüzeyindeki radyasyon seviyesi ortanın üzerindedir.
Fissile / Fisil Bölünebilir radyoaktif maddelerdir. (Uranyum – 233, Uranyum – 235, Plutonyum – 239, Plutonyum – 241)

## Slide 13
Kaynak: https://rcskhadem.ir/?p=2987

## Slide 14
Aşındırıcılar (Corrosives)
Kimyasal etki ile, canlı dokuya temas ettiklerinde ya da sızıntı durumunda maddi zarar veren veya diğer maddeleri ya da ulaşım araçlarını tahrip eden maddelerdir.
Asitler/asit solüsyonları, aküler, akü sıvıları, yakıt hücre kartuşları, boyalar, yangın söndürme tüpleri, aminler, poliaminler, sülfürler/polisülfürler, kloridler, bromür, karbolik asit, hidroflorik asit, hidroklorik asit (tuz ruhu), sülfürik asit, nitrik asit, asit çamuru, iyot, morfolin vb.

## Slide 15
diğer Tehlikeli Maddeler
Manyetik malzemeler
Yüksek sıcaklıklı maddeler
Çevreye zararlı maddeler
Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar (GMMOs) ya da genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMOs)
Lityum piller/bataryalar
Asbest
Katı karbondioksit (Kuru buz)
Kimyasal ve ilk yardım kitleri
Can kurtarma araçları
İçten yanmalı motorlar
Yanıcı gaz ya da yanıcı sıvı ile çalışan taşıtlar

## Slide 16: teşekkürler
Kaynak: ali haydan güneş, https://slideplayer.com/slide/13916935/