## Slide 1
Simulink bir MATLAB eklentisidir ve çalıştırmak için MATLAB’a sahip olmak gerekir.
Simulink ile dinamik modellerin simülasyonu yapılabilir.
Simulink’te grafik blok diyagramları ile sistem oluşturulur.
Biraz sonra üzerinde çalışacağımız örneğin blok diyagramı aşağıdadır.
Simulink nedir?

## Slide 2
SIMULINK’i çalıştırmak için…
Simulink
SIMULINK’e tıklanır veya command window’da simulink yazılır

## Slide 3
SIMULINK başlangıç sayfası için…
Simulink
Boş bir model açmak için ilgili kısa yola tıklanır

## Slide 4
SIMULINK library browser için…
Simulink
Blok seçimi yapmak için ilgili kısa yola tıklanır

## Slide 5
SIMULINK library browser…
Simulink

## Slide 6
SIMULINK basit örnek…
Simulink
Math Operations/Sine Wave Function
Sinks/Scope

## Slide 7
SIMULINK basit örnek…
Simulink
Sol tık ile oklar sürüklenir; sağ tık basılı tutularak yeni hatlar oluşturulabilir

## Slide 8
SIMULINK basit örnek…
Simulink
clc
clear all
close all
x=0.01:0.01:2*pi;
figure(1);plot(x,sin(x))
int_sin(1)=0;
s=1;
for k=0.01:0.01:2*pi
s=s+1;
k;
int_sin(s)=int_sin(s-1)+sin(k)*0.01;
end
hold on
figure(1);plot(x,int_sin(1:length(int_sin)-1))

## Slide 9
Örnek 1
m kütleli bir cisim yerçekimi etkisi ile belirli bir yükseklikten ilk hızsız ve hava direnci etkisi altında düşerken etkiyen kuvvetlerin dengesi, aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Birinci dereceden diferansiyel denklemi nümerik olarak çözmek için Euler metodu kullanılabilir ve bu sayede 5 nolu denklemi çözebiliriz.
6 nolu denklem limit hızı gösterir (ivmenin sıfır olduğu nokta)
https://www.computeraideddesignguide.com/free-fall-modeling-using-matlab/

## Slide 10
Örnek 1
Euler Denklemi
Bu durumda son denklem Euler Denklemine yazılırsa
5 nolu denklemde ivme aşağıdaki şekilde çekilebilir ve bilindiği üzere ivme hızın birinci türevidir

## Slide 11
Örnek 1

## Slide 12
Örnek 1
clc
clear all
close all
m=1;
g=9.81;
alpha=0.05;
deltat=0.1;
V(1)=0;
s=0;
N=10;
for i=1:deltat:N
s=s+1;
V(s+1)=V(s)+deltat*(g-alpha/m*V(s)^2);
tt(s)=i;
end
V_lim=sqrt(g*m/alpha);
plot(tt,V(1:length(V)-1),tt,ones(1,length(tt))*V_lim)

## Slide 13
Örnek 1
Hız, limit hıza yaklaşmaktadır ve bu şartlar altında yaklaşık 6 saniyede hız sabitlenmektedir.

## Slide 14
Örnek 1
Burada alpha direnç katsayısıdır ve aerodinamik direnç katsayısı ile ilişkisi aşağıdaki gibidir;
alpha

## Slide 15
Örnek 1
Aynı örneği Simulink ile çözelim
1- Constant
2- Sum (Rectangle, -+)
3- Integrator
4- Scope
5- Math Function (square)
6- Gain

## Slide 16
Örnek 1
Aynı örneği Simulink ile çözelim

## Slide 17
Örnek 1
Aynı örneği Simulink ile çözelim

## Slide 18
Örnek 3
Basit bir cruise control sistemi üzerinde çalışalım. Bilindiği üzere cruise control sistemi ile araç hızı düzenlenebilir.
Bunun için araç dinamiği modeli kullanılabilir. u-bv = ma
Bu denklem bir önceki örnekte incelediğimiz serbest düşen cisim dinamiği ile benzerdir. Ancak burada direnç kuvveti hız ile lineer orantılıdır ve yerçekimi yerine harici bir u hızı söz konusudur.
Modelin giriş parametresi istenen hızdır. Değeri 0’dan 1’e artan bir step fonksiyonu ile bu uygulama oluşturulabilir.

## Slide 19
Örnek 3
Matematik semboller için

## Slide 20
Örnek 9
Bu örnekte gel git türbinlerinin belirli bir süre zarfındaki performanslarını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılacaktır. Bu denklem bir kullanıcı tanımlı fonksiyon ile simulink’e aktarılacaktır.

## Slide 21
Örnek 10 Discrete time
Bir aracın son bilinen pozisyonu, hızı ve t zaman aralığında yola çıkarak yeni pozisyonu aşağıdaki discrete (ayrık) denklem ile bulunabilir
İlk pozisyon 20 m
Hız 20 m/s
Zaman aralığı 0.25 s

## Slide 22
Örnek 11
1’den 10’a kadar sayıların toplamını hesaplamak için
Şimdi Newton Soğutma Kanununu üzerinde duralım. Görüldüğü üzere bu denklem birinci dereceden adi dif denklemdir. Sürekli (continuous) sistemlerde en yüksek mertebeli terim eşitliğin solunda kalacak şekilde denklem düzenlenir.

## Slide 23
Örnek x
Aşağıdaki dif denklemin çözümünü yapalım

## Slide 24
Örnek 2
Bir başka örnekte kütleli yay ve sönümleme elemanından oluşan bir mekanik sistem modeli üzerinde duralım, aşağıda şematik resmi verilen böyle bir sistem aşağıdaki denklem ile matematiksel olarak modellenebilir.
Burada;
: Kütle
: Sönümleme katsayısı
: İvme
: Hız
: Yer değiştirme
: Kuvvet

## Slide 25
Örnek 2