## Slide 1: YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ
Atatürk Üniversitesi
Endüstri mühendisliği bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÖZTAŞ
2022

## Slide 2
BU Bölümde TOYOTA üretim sisteminin doğuşundan, yalın üretim felsefesinin ortaya çıkışına kadar kullanılmış olan ve yalın düşüncenin bir üretim sistemine uygulanabilmesi aşamasında kullanılan yönetim araçları ve teknikleri yer almaktadır.

## Slide 3
Tam Zamanında Üretim (tzü) -Tek Parça Akışı
Değer Akışı Haritalama (dah) -U Şeklinde Üretim Hatları
5s -Smed
Toplam Kalite Yönetimi (tky) -Poka-Yoke
Toplam Verimli Bakım (TVB) -Kaizen
Kanban -jidoka (otonomasyon)
Hücresel Üretim -Altı Sigma
Standartlaştırılmış İş

## Slide 4: Tam zamanında üretim-JUST In TIME
Tam zamanında üretim sistemi, müşteri talebinin alınması ile başlayan ve daha sonra talebin son montaj hattından hammaddeye kadar olan geriye doğru bütün aşamalara iletilmesine dayanan ve böylece tüm gereksinimlerin tam istenildiği zamanda bir önceki aşamadan çekilmesini sağlayan bir sitemdir.

## Slide 5
Tzü, müşterinin istediği ürünün, en az miktarda malzeme, ekipman, iş gücü ve alan kullanılarak, ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan miktar kadar üretme felsefesine dayanır.
Tam zamanında üretim felsefesi ara stokları ortadan kaldırdığından, stoklama maliyetlerinin düşmesini sağlar. Ayrıca stoklama alanlarındaki israfı da azaltır. Üretim sürecinde sadece ihtiyaç olan parçaların üretilmesi, ürünlere ilişkin olası kalite problemlerinin erken tespit edilmesini sağlar. Gereksiz üretim gerçekleşmemesi de fazla üretimden kaynaklı doğabilecek israfların önüne geçecek bir durumdur.

## Slide 6
Tzü, hatasız ürün üretimi için gerekli üretim sistemlerinin tasarımını da içerir. Daha da detaylandırıldığı takdirde, tzü yaklaşımının amaçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.
Sıfır hata
Sıfır hazırlık zamanı
Sıfır stok
Sıfır taşıma
Sıfır temin zamanı

## Slide 7: Sıfır HATA
Geleneksel Üretim yönetimi yaklaşımında, sıfır hata hedefi nadiren göz önünde bulundurulur. Bu sistemlerde üzerinden önemle durulan unsular, üretilen ürünlerin kontrol sistemleri, kontrol diyagramları ve kabul edilebilir kalite seviyeleridir. Ürünlerin hatasız olmalarının kaçınılmaz olduğu ve dikkatin, müşteri beklentilerini karşılamaya verilmesi gerekir.
Bu yaklaşım tzü felsefesiyle çelişmektedir. Tzü hataları ortaya çıkaran nedenlerin yok edilmesiyle hataların da yok edileceği fikrini savunur.

## Slide 8: Sıfır hazırlık zamanı
Hazırlık zamanlarının sıfıra yaklaşması yığın üretimi yapmanın gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Ekonomik Sipariş Miktarı yaklaşımının ardındaki amaç stok taşıma ve hazırlık maliyetlerini azaltarak toplam stok maliyetini en küçüklemektir.
Çok büyük yığınlar yüksek stok maliyeti anlamına gelir. Çok küçük yığınlar ise nispeten daha az stok maliyetine sahiptir; ancak çok fazla hazırlık zamanına, dolayısıyla yüksek hazırlık maliyetine neden olur.
Fakat, hazırlık zaman ve maliyetleri sıfırsa, en iyi ve en ekonomik yığın büyüklüğü birdir.

## Slide 9: Sıfır stok
Geleneksel üretim düşüncesinde, sistem içi stoklarını (work In process) ve bitmiş ürünleri de kapsayan stoklar, sistemin değerini artırdıkları için bir değer olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında elde stok bulunması olumlu bir durumdur; çünkü bu durum iş yükü çokluğunu göstermektedir.
Stoklar ayrıca hammadde ve malzeme sağlayan tedarikçilerin belirsiz durumlarına karşı bir tampon olarak görülmektedir.

## Slide 10
Geleneksel yaklaşımda üretim verimliliği üretim katındaki makine ve iş merkezlerinin çalışma derecelerine bağlı olduğundan, denetçiler bunları sürekli olarak çalışma durumunda tutma eğilimindedirler. Bunun sonucunda üretim emirleri veya talep dışı üretim yapılmakta bu da yüksek miktarda stok seviyelerinin oluşmasına neden olmaktadır.

## Slide 11
Bütün bunlar tzü felsefesinin stoğu olmaması gereken bir olgu olarak algılaması ve stoğun zayıf tasarım, zayıf koordinasyon ve üretim sisteminin zayıf çalışmasının bir kanıtı olarak görmesi yaklaşımı ile taban tabana zıttır.

## Slide 12: SIFIR TAŞIMA
Üretim sistemlerini en az taşıma yapılacak şekilde tasarlandığı takdirde, montaj hattı problemleri ve montaj zamanlarında belirgin azalmalar olacaktır.

## Slide 13: Talep yoğunluğuna göre u tipi üretim hattı

## Slide 14: Sıfır temin zamanı
Sıfır temin zamanına yaklaşabilmek için ürünler, üretim sistemi ve üretim süreci işlemleri, emirlerin hızla verilebileceği bir şekilde tasarlanmalıdır. Geleneksel yaklaşım ürünü ve süreç tasarımını ayrı ayrı ele alır.
Tzü felsefesi ise, bu faaliyetler arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurur. Sıfır temin zamanına ulaşılması mümkün olmasa da, bu zamanı sıfıra yaklaştırmak işletme açısından avantajlı bir durum olacaktır.

## Slide 15: Tam zamanında üretim karakteristik özellikler
Herkesin dahil edilmesi kısa hazırlık zamanları
Takım çalışması tek tip iş istasyonu
Disiplin standartlaştırılmış iş ve süreçler
Toplam kalite yönetimi tedarikçilerle yakın olmak
Malzeme akışı için çekme yöntemi esnek iş gücü
Daha küçük boyutlu stoklar önleyici bakım
Otonom üretim ürün odaklılık

## Slide 16: Tam Zaman nda Üretim Sisteminin Bir işletmede Uygulanması
Uygulama