## Slide 1: Sayısallaştırılmış Harita
JPG formatından alınıp Arcgiste Datawiev ekranına atılıp sonrasında öznitelik verileri atanmış haritalara sayısallaştırılmış Harita denir.

## Slide 2
Coğrafi bilgi sistemlerinde, sayısallaştırma önemli bir role sahiptir. Bunun başlıca sebebi sayısallaştırma işlemi ile verinin akıllı hale getirilmesidir. Tile haritalar, kâğıt haritalar veya resim formatındaki haritalar üzerinde herhangi bir analiz gerçekleştirilememektedir. Bu haritaların sayısallaştırma işlemi ile mekânsal unsurları çizilerek vektör veri formatına dönüştürülmesi ve mekânsal unsurlara ait bilgilerin öznitelik sayfasına girilmesi sonucunda birçok farklı analiz veya sorgu işlemleri yapılabilir hale gelmektedir. Bu işlem ile akıllı veri elde edilmektedir.

## Slide 3: Sayısallaştırılmış Haritaların uygulama alanları
Proje sahasındaki dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı ve tesis, kanal vb. gibi yapay özelliklerini gösteren belirli ölçeklerdeki haritaların üretilmesi.
Projenin amacına uygun, istenilen standartlarda kortografik görselleme tekniklerinin kullanılması.
Üretilen haritaların istenilen hassasiyette sayısal yükseklik modellerinin yapılması.

## Slide 4
Sayısal haritaların çizgi-haritalara göre şu üstünlükleri sayılabilir:
Üretim ve güncelleştirme açısından: Sayısal haritalar daha hızlı üretilebilir,daha kolay güncelleştirilebilir. Özellikle daha sistemli bir güncelleştirme gerçekleştirilebilir. Harita alanındaki değişiklikler sayısal haritada değiştirildikten sonra hemen çizim alınabilir, böylece en son durumu gösteren çizgi haritalar her zaman mevcut olabilecektir. Oysa, klasik çizgi haritalarda pafta üzerinde düzeltme yapmak, ya da paftayı yeniden çizmek uzun zaman gerektirir.
Harita kullanıcı açısından: Harita üzerinde tasarım yapmak için, harita bilgileri ile ilgili çeşitli araştırmalar için sayısal harita, çizgi-haritaya göre kuşkusuz daha üstün ve daha çağdaştır.
Kamu yönetimleri ve yerel yönetimler açısından: Çeşitli amaçlar için ve çeşitli ölçeklerle harita üretiminde önemli ölçüde ekonomi sağlanabilir. Bir kez elde edilen sayısal verilerden başka amaçlarda da kullanılabilir. Arazi ile ilgili kararların verilmesinde, gerekli planlamaların yapılmasında son yıllarda gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçilen bilgi sistemlerinin oluşturulmasında bu sayısal haritalar bir altlık olmaktadır.
Diğer yandan, sayısal harita düşüncesi harita üretiminde otomasyon olanağına kapı açmaktadır. Ayrıca otomatik çizim sonucunda elde edilen çizgi-haritalardan daha nitelikli çizgi-haritalar elde edilmektedir.

## Slide 5
Harita Sayısallaştırma Nasıl Yapılır?
Sayısallaştırılan harita, raster görüntü üzerine noktalar, çizgiler ve vektör poligonları yerleştirilerek haritanın özelliklerini ve sınırlarını doğru bir şekilde temsil eder. Adlandırmalar veya sınıflandırmalar gibi öznitelik verileri de sayısallaştırılan özelliklere ilişkilendirilebilir.
Tarama veya Görüntüleme: Harita sayısallaştırma sürecinde ilk adım, fiziksel haritayı tarayarak veya görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü bir raster görüntü oluşturmaktır. Bu görüntü sonraki sayısallaştırma işlemlerinin temelini oluşturur.
Coğrafi Referanslama: Coğrafi referanslama, haritada mekânsal koordinatların belirlenmesi için önemlidir. Bu, raster görüntünün bilinen coğrafi referans noktalarıyla hizalanması veya özel yazılımlar (MapInfo Pro v.b.) kullanılarak görüntüye koordinat değerlerinin atanması işlemidir. Bu adım, sayısallaştırılmış harita verilerinin doğru konumlandırılmasını sağlar.
Sayısallaştırma Araçları: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) uygulamaları veya bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları sayısallaştırma araçları sağlar. Bu araçlar nokta, çizgi ve poligon oluşturma araçlarını; ayrıca metin ve öznitelik bilgilerini ekleme fonksiyonlarını içerir. Çizim işlemleri harita objelerinin oluşturulması, çizim araçlarının kullanımı ve oluşturulan objelerin yeniden düzenlenmesi; ayrıca objelerin birleştirilmesi ve bölünmesi, çizgi objelerinden alan oluşturma, topolojik kontrol gibi işlemler MapInfo Pro programında yapılabilmektedir.
Özellik Çıkarma: Sayısallaştırma araçları kullanılarak işletmeler yollar, binalar, sınırlar, su kütleleri ve diğer harita unsurları gibi özellikler vurgulanabilir. Bu süreç, haritanın özelliklerini ve mekânsal ilişkilerini doğru bir şekilde temsil etmek için nokta, çizgi veya poligon oluşturmayı içerir.
Nitelik Atama: Özellik çıkarma işlemine ek olarak harita özellikleriyle ilişkili isimler, sınıflandırmalar veya diğer nitelik verileri sayısallaştırılmış unsurlara atanabilir veya ilişkilendirilebilir. Bu, sayısallaştırılmış haritanın kullanılabilirliğini ve analiz yeteneklerini artırır.
Kalite Kontrolü: Sayısallaştırılmış haritanın doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için kalite kontrolleri yapılır. Bu, sayısal özelliklerin orijinal harita ile karşılaştırılması, nitelik verilerinin doğrulanması ve herhangi bir tutarsızlık veya hata durumunda çözülmesi içerebilir.
Veri Entegrasyonu: Sayısallaştırılmış harita, CBS ortamında diğer mekânsal veri setleri ve katmanlarla entegre edilebilir. Bu, farklı veri kaynaklarının sorunsuz bir şekilde analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve birbirine bindirilmesi imkânı sağlar ve sayısallaştırılmış haritanın genel işlevselliğini artırır.