## Slide 1: Laboratuvarlarda Numune Alma Kapları
Hınıs Meslek Yüksekokulu

## Slide 2
Numuneleri saklamak ve taşımak için kullanmanız gereken
kabın türü,
eşyanın fiziksel ve kimyasal özellikleri
ve saklama ve taşıma koşullarına göre belirlenir.

## Slide 3: Numune kapları, aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:
kaplar numuneden etkilenmemelidir (özellikle kimyasal madde, petrol ürünleri, solventler, asitli olabilecek gıda maddeleri vb. numuneler için önemlidir);
numunelerin niteliğinin (bütünlüğünün) korunmasını sağlamalıdır;
sızdırmaz veya hava geçirmez kapamayı sağlayacak bir şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir;
taşıma ve saklamaya dayanacak sağlamlıkta olmalıdır;
uygun şekilde kapatılmayı ve izinsiz açılmasını engellemeyi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 4: Plastik şişe Dar ağızlı Normal boy 100 ml ila 500 ml ızdırmaz kapak

## Slide 5
Aşağıdakiler gibi uçucu olmayan sıvılar: benzin hariç olmak üzere kerosen, gaz yağı, kalorifer yakıtı, yağlama yağları vb. petrol ürünleri
yağ asidi metil esterleri (FAME) ve FAME'nin mineral yağlarla karışımı
bitkisel yağlar
özsular ve şuruplar
alkolsüz içecekler
yüzey aktif maddeler ve müstahzarları
uçucu olmayan kimyasallar ve kimyasal müstahzar

## Slide 6: Plastik çantalar Farklı boylarda Önceden basılmış etiketli veya etiketsiz

## Slide 7
Seramik, ağaç, kağıt, tekstil ürünleri, metal saclar, çeşitli maddeler vb. gibi adetler halinde alınan eşya
perakende satış ambalajlarındaki eşya
tütün
kurutulmuş meyve
un
kum
şeker
nişasta

## Slide 8: Cam şişe Büyük boy 500 ml ila 1000 ml Sızdırmaz kapak

## Slide 9
Aşağıdakiler gibi özel sıvılar: beyaz alkol
benzin
alkol ve alkollü içecekler (ayrıca bakteriyolojik ve organoleptik inceleme için)
ışığa duyarlı numuneler (ör. zeytin yağı)
organik solventler ve seyrelticiler
ışığa duyarlı sıvılar (koyu muhafazalarda saklanan)

## Slide 10: Metal kutu Büyük boy 500 ml ila 1000 ml Sızdırmaz kapak

## Slide 11
Aşağıdakiler gibi özel sıvılar: beyaz alkol
benzin
alkol ve alkollü içecekler
organik solventler ve seyrelticiler
ışığa duyarlı sıvılar (ör. bitkisel yağlar)

## Slide 12: Metal şişe Büyük boy 500 ml ila 1000 ml Dar ağızlı Sızdırmaz kapak

## Slide 13
Aşağıdakiler gibi özel sıvılar: beyaz alkol
benzin
alkol ve alkollü içecekler
organik solventler ve seyrelticiler
Sirke veya tuzlu su gibi asitli veya bazal sıvılar için kullanmayın!

## Slide 14: Metal gaz tüpü Orta boy

## Slide 15
Gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar

## Slide 16: Teşekkürler….
Bu sunum aşağıdaki linkten faydalanılarak hazırlanmıştır.
https://uygulamalar.gtb.gov.tr/samancta/GeneralProcedures/SampleContainers_TR.htm